## Slide 1
MINI PROJECT
LCD 활용 게임
미니 프로젝트
문두르
강송구

## Slide 2
목차
01
개요
05
FSM & AABB
02
프로젝트 결과
03
세부 기술 – LCD1602
04
세부 기술 – 로직 구조
06
Q&A

## Slide 3
개요
01
목표
LCD 1602를 이용한 게임 제작
Update -> Render
LCD 1602의 CGRAM을 활용하여 80x16 pixel을 사용한 게임 구현
LCD1602
JoyStick
Buzzer
UART
게임 코딩의 기본 구조 도입
사용 모듈
게임 구조

## Slide 4
프로젝트 결과
02
（１）시작 화면
（3）대기 화면
（2）메뉴 화면
（4）게임 화면
（5）게임 진행
(YouTube Link)

## Slide 5
세부 기술 – LCD1602
03
4
５픽셀
８픽셀
칸 | 픽셀
한 칸의 가로 픽셀 | ５
한 칸의 세로 픽셀 | ８
LCD1602의 가로 픽셀 | 80
LCD1602 의 세로 픽셀 | 16
LCD1602의 CGRAM에는 커스텀 캐릭터를 8개만 작성 가능함, 즉 8개의 칸만 사용할 수 있음 => 8칸 이상 사용 불가
CGRAM의 한계
(LCD1602 데이터시트 13p)
（１）LCD1602 도트 개요
（2）LCD1602 CGRAM

## Slide 6
세부 기술 – LCD1602
03
1차
LCD1602의 각 픽셀을 나타낼 수 있는 배열 생성
2차
（3）LCD 1602의 특정 좌표에 도트를 찍는 방법
배열에 픽셀 배치

## Slide 7
세부 기술 – LCD1602
03
LSB
MSB
Map[0]
Map[1]
Map[2]
Map[3]
Map[4]
Map[5]
Map[6]
Map[7]
Map[8]
Map[9]
Map[10]
Map[11]
Map[12]
Map[13]
Map[14]
Map[15]
Map[16]
Map[17]
Map[18]
Map[19]

## Slide 8
세부 기술 – LCD1602
03
3차
（3）LCD 1602의 특정 좌표에 도트를 찍는 방법
사용할 수 있는 커스텀 캐릭터가 8개이기 때문에
몇 개의 칸(16 x 2)에 도트가 찍혀있는지 검사
기준 칸 검사
각 칸에 해당하는 커스텀 캐릭터를 등록하고 출력
각 칸을 의미하는 배열에 픽셀 유무 저장
(있으면 그 칸의 데이터 저장)
과거와 비교해서 지워야 할 영역 공백 문자 초기화
(전체 디스플레이를 클리어 하는 것이 아닌 지워야 할 부분만 지워야 하기 때문)

## Slide 9
프로그램 흐름 / 로직
04
RTOS 활용 : 3개의 Thread 를 실행
Default Task : 프로그램의 메인 로직을 담당
Joystick Task : Joystick 의 입력을 담당
BGM Task : Buzzer 활용해 BGM 재생을 담당
Default Task
Init() : 변수 초기화 함수
Update() : 로직 처리 함수
Render() : 화면 출력 함수
ChangeScene() : Scene 전환 함수

## Slide 10
프로그램 흐름 / 로직
04
Init(), Update(), Render()
위 함수에서는 각각 Scene 에 해당하는 동작을 수행
UpdateScene......()
예를 들어 각각의 Update 함수에서는 Scene 의 전이 조건을 확인하고 Joystick 입력 처리, 오브젝트 이동, 오브젝트 간의 충돌 체크 등 로직 수행
Function Prototype list
내부에서 사용한 전체 함수 원형은 오른쪽과 같음

## Slide 11
프로그램 흐름 / 로직
04
UART 통신 (1)
총알이 범위 밖을 나가거나
플레이어가 총알과 충돌하거나
게임 대기 중 상태 등
UART 통신을 통해 상태를 전송

## Slide 12
프로그램 흐름 / 로직
04
UART 통신 (2)
수신받은 상태값에 따라
해당하는 동작을 수행

## Slide 13
FSM
05
Finite State Machine 유한 상태 기계 ( Flying Spaghetti Monster )
유한한 상태(State)를 기반으로 동작을 제어하는 방식을 구현하기 위한 디자인 패턴
CLEAR
MENU
WAITING
SHOOTING
RESULT
전이 Transition
상태 State

## Slide 14
AABB
05
Axis-Aligned Bounding Box 축에 정렬된 경계 상자
분리 축 이론 : 두 도형을 어떤 축에 투영했을 때, 서로 겹치지 않는 축이 하나라도 존재한다면 두 도형은 겹쳐 있지 않음
OBB

## Slide 15
질문과 답변
06
&

## Slide 16
감사합니다